## Slide 1: REDE GEODÉSICA
Uma rede geodésica é uma rede de triângulos que são medidos com exatidão e possuindo nos seus vértices marcos geodésicos.

## Slide 2: Marcos Geodésicos ou Vértices Geodésicos
Os marcos geodésicos são pequenas construções geralmente de betão, em forma cilíndrica ou piramidal, popularmente conhecidas por “talefes”, que têm como função representar pontos de referência no território (daí a sua implantação em locais altos e destacados), com visão para outros marcos, permitindo a obtenção de coordenadas geográficas com elevada precisão.

## Slide 3
Em Portugal, os marcos geodésicos são cerca de nove mil, formando a rede geodésica portuguesa, dividindo-se em três ordens de importância/visibilidade:
· 1.ª ordem (em forma de pirâmides quadrangulares, distando entre 30 a 60 quilómetros);
· 2.ª ordem (cilindro mais cone com listas, distando entre 20 a 30 quilómetros);
· 3.ª ordem (cilindro mais cone listado, de tamanho menor que o anterior, distando entre 5 a 10 quilómetros).

## Slide 4: CENTRO GEODÉSICO DE PORTUGAL
O Centro Geodésico de Portugal, está situado na Serra da Melriça, freguesia e concelho de Vila de Rei, distrito de Castelo Branco.. No alto desta serra, encontra-se construído um marco com cerca de 20 metros de altura, denominado de "Picoto", marcando assim o Centro a nível de coordenadas geodésicas.
As coordenadas geográficas do marco geodésico que ali se encontra são:
39º 41´ 37,300'' de latitude N ; e 8º 07´ 53,310'' de longitude W.

## Slide 6: Serra da Melriça
. . . . . . . . . . .

## Slide 7
VÉRTICE GEODÉSICO: MONTEJUNTO
ORD: 1
N: 80
CONCELHO: ALENQUER
FOLHA 1:50.000: 30B
COORDENADAS GEODÉSICAS
: 39º 10' 24.1552" N
: 9º 02' 54.7572" O
ALTITUDE NO TOPO: 666,80 m
TIPO: PILAR TRONCO-CÓNICO
DIMENSÕES DO SINAL (m)

## Slide 8
VÉRTICE GEODÉSICO: BACALHAU
ORD: 2
N: 206
CONCELHO: CADAVAL
FOLHA 1:50.000: 30B
COORDENADAS GEODÉSICAS
: 39º 15' 19.1741" N
: 9º 06' 36.7478" O
ALTITUDES NO TOPO : 143.81 m
DIMENSÕES DO SINAL (m)
ALTURA:
1.22
2.78
ALTURA AO 1ª GRAMPO:
1.60
ACESSO: Viatura todo-o-terreno (3 minutos) - EN 361, de Bombarral para Cadaval; 2km antes de chegar ao Cadaval, sair à esquerda pela EN 115 para Vermelha, andar 350m e sair para a esquerda em estrada de terra batida subindo cerca de 150m até ao vértice. Há também outro acesso directo ao marco, 20m antes da estrada 115 para Vermelha, que permite o uso de viatura ligeira.
OBS: Visibilidade tapada entre os 270º e 360º.

## Slide 9
Penha do Meio-Dia

## Slide 12: Capela com Marco Geodésico - Portugal

## Slide 13
Capela com Marco Geodésico - Portugal